## Slide 1
Département : 3M
Filière : Système embarqué industrielle
Année universitaire:2024/2025
Système ADAS basé sur le comportement physiologique du conducteur
Réalisé par :
ANOUAR EL BOUZAIDI
ALI BOUAOUID
Encadré par :
Pr. Adil Salbi
Présenté devant le jury :
Pr. M.BENMALEK: Président
Pr. A.SALBI: Encadrant

## Slide 2
1
Introduction et Contexte
PLAN
7
Axes d’Amélioration et Perspectives
2
Objectifs du Projet
5
Processus de Détection et Gestion des Alertes
6
Résultats et Validation
8
Conclusion
3
État de l’Art
4
Architecture & Composants

## Slide 3
1
Introduction et Contexte
Conséquences majeures
Fatigue du conducteur
Réduit la vigilance et le temps de réaction
Augmente considérablement le risque d’accidents
Erreurs de conduite potentielles
Accidents graves voire mortels
Notes: La fatigue au volant est aujourd’hui l’une des causes principales d’accidents graves sur la route.Elle réduit fortement l’attention, le temps de réaction et la capacité de décision du conducteur.Quand une personne est fatiguée, elle peut faire des erreurs de conduite sans même s’en rendre compte… Et ça peut rapidement devenir dramatique, surtout sur autoroute ou la nuit.

## Slide 4
1
Introduction et Contexte
Facteurs aggravants
Statistiques clés
Pertes économiques : ~19,5 milliards de dirhams/an
Nombre d'accidents élevés liés à la fatigue
Longs trajets
Conduite en nocturne
Conditions météorologiques imprévisibles

## Slide 5
Pourquoi un système ADAS ?
But
Détecter précocement les signes de fatigue et agir avant qu’un accident ne survienne
Moyens
Surveillance en temps réel des indicateurs physiologiques (clignements, Somnolence, bâillements, rythme cardiaque, la position des mains)
Avantages attendus
Intervention rapide
Système autonome et économique
Facilité d’intégration dans divers véhicules
2
Objectifs du Projet

## Slide 6
Détection en temps réel
Identifier les premiers signaux de fatigue avant que la situation ne devienne critique
3
État de l’Art
Alertes automatiques
Envoi immédiat d’alertes visuelles, sonores et vocales
Indicateurs surveillés
EAR (Eye Aspect Ratio) pour les clignements et somnolence
MAR (Mouth Aspect Ratio) pour les bâillements Signal
Position des mains par rapport au visage
BPM pour le rythme cardiaque

## Slide 7
Détection en temps réel
Identifier les premiers signaux de fatigue avant que la situation ne devienne critique
3
État de l’Art
Indicateurs surveillés
EAR (Eye Aspect Ratio) pour les clignements et somnolence
MAR (Mouth Aspect Ratio) pour les bâillements Signal
PPG pour le rythme cardiaque
Position des mains par rapport au visage
Alertes automatiques
Envoi immédiat d’alertes visuelles, sonores et vocales
P1
P2
P3
P6
P5
P4

## Slide 8
P1
P2
P3
P5
P6
P4

## Slide 9
Détection en temps réel
Identifier les premiers signaux de fatigue avant que la situation ne devienne critique
3
État de l’Art
Indicateurs surveillés
EAR (Eye Aspect Ratio) pour les clignements et somnolence
MAR (Mouth Aspect Ratio) pour les bâillements Signal
PPG pour le rythme cardiaque
Position des mains par rapport au visage
Alertes automatiques
Envoi immédiat d’alertes visuelles, sonores et vocales
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q4

## Slide 10
1

## Slide 11
Détection en temps réel
Identifier les premiers signaux de fatigue avant que la situation ne devienne critique
3
État de l’Art
Indicateurs surveillés
EAR (Eye Aspect Ratio) pour les clignements et somnolence
MAR (Mouth Aspect Ratio) pour les bâillements Signal
Position des mains par rapport au visage
BPM pour le rythme cardiaque
Alertes automatiques
Envoi immédiat d’alertes visuelles, sonores et vocales

## Slide 12
Raspberry Pi 4 Model B
4
Architecture & Composants
Composants Matériels
Plateforme centrale pour le traitement en temps réel

## Slide 13
Caméras
4
Architecture & Composants
Composants Matériels
Caméra USB : Détection du visage dans conditions standard
Caméra A9HD Mini : Vision nocturne pour tests en faible luminosité
Caméra OAK-D : Extraction du signal PPG pour le calcul du rythme cardiaque

## Slide 14
Dispositifs d’alerte
4
Architecture & Composants
Composants Matériels
LED et buzzer pour avertir immédiatement le conducteur

## Slide 15
4
Architecture & Composants
Composants Logiciels
Bibliothèques
OpenCV : Traitement d’image en temps réel
MediaPipe : Détection des landmarks faciaux
CVZone : Extraction des zones d’intérêt
pyttsx3 : Synthèse vocale pour alertes
Tkinter : Interface graphique

## Slide 16
5
Processus de Détection et Gestion des Alertes
Déclenchement
Étapes clés
Alertes générées
Le système s’active lorsque la vitesse > 20 km/h
Capture et extraction du visage et des zones d’intérêt (yeux, bouche)
Calcul en continu du EAR et du MAR
Analyse du signal PPG pour estimer le BPM.
Activation des LEDs, signal sonore via buzzer, message vocal

## Slide 17
Environnements testés
6
Résultats et Validation
Salle éclairée
Conditions réelles dans un véhicule
Tests en conditions nocturnes

## Slide 18
Performances obtenues
6
Résultats et Validation
Clignement d’yeux : 84 %
Bâillement : 95 %
Rythme cardiaque : 100 % (sur 2 tests)
Main proche du visage : 90 %
Somnolence : 95 %

## Slide 19
Limites observées
6
Résultats et Validation
Sensibilité aux obstructions faciales (lunettes, casquette, bavette)
Difficulté en condition de faible luminosité ou de nuit
Détection moins fiable avec des clignements très rapides
Quelques cas de faux positifs pour la somnolence

## Slide 20
MediaPipe vs Dlib
6
Résultats et Validation

## Slide 21
7
Axes d’Amélioration et Perspectives
Axes d’amélioration
Intégration d’un suivi du regard pour une détection encore plus fine
Calibration dynamique des seuils EAR/MAR en fonction de l’environnement
Connexion directe au système de contrôle du véhicule pour une intervention automatique
Optimisation pour renforcer la robustesse du système en conditions extrêmes

## Slide 22
7
Axes d’Amélioration et Perspectives
Perspectives futures
Collaboration avec des industriels pour intégrer la solution dans des véhicules commerciaux
Déploiement à grande échelle dans des systèmes ADAS modernes

## Slide 23
8
Conclusion
Ce projet a permis de développer un système ADAS embarqué capable de détecter en temps réel les signes de fatigue chez le conducteur. Grâce à l’utilisation de technologies comme MediaPipe, OpenCV et le Raspberry Pi, nous avons pu surveiller plusieurs indicateurs physiologiques tels que les clignements, les bâillements et le rythme cardiaque. Les tests réalisés ont montré des résultats encourageants dans différents environnements. Ce travail montre qu’il est possible de contribuer à la sécurité routière avec une solution simple, économique et efficace, qui peut être améliorée et intégrée à plus grande échelle.

## Slide 24: Merci pour votre attention